## Slide 1: kooperative, verteilte Überwachung
eines Gebiets auf Eindringlinge

## Slide 2: Verteilte, kooperative Überwachung
eines Gebiets auf Eindringlinge

## Slide 3: Pi NoIR
Proprietärer Anschluss
2592 x 1944 Pixel
kein Infrarotfilter („Nachtsicht“)

## Slide 4: PIR-Sensor
passiver Infrarot Sensor
reagiert auf Wärmestrahlung

## Slide 5: Codis
Cooperative, distributed surveillance (auf Deutsch: kooperative, verteilte Überwachung)
Überwachung aus verschiedenen Blickwinkeln
Sendet Broadcast wenn Eindringling entdeckt wurde
Android-App: Surveillance Receiver

## Slide 6: Bewegungserkennung mit Kamera
Verfahren: Motion-Estimation
Algorithmus: block-matching algorithm
  effizient
  liefert gute Ergebnisse
  Wird oft in Video-Kodierern verwendet

## Slide 7
teilt das Bild in 2 x 2 Pixel große Blöcke
sog. “Makroblöcke“
Anmerkung: H264 Kodier verwendet 16 x 16 Pixel große Makroblöcke

## Slide 8
Referenzbild
aktuelles Bild
Ermittelt Abstände der
Makroblöcke im aktuellen Bild
gegenüber dem Referenzbild

## Slide 10: Codis als verteiltes System
Raspberrys bilden eigenständig Liste
Von Raspberrys wird Koordinator gewählt
abwechselnde Überwachung
  nur Koordinator überwacht Gebiet
  alle anderen Raspberrys sind inaktiv
  entdeckt Koordinator Eindringling, weckt er alle anderen Raspberrys

## Slide 11: Codis als verteiltes System
Wie wird Koordinator gewählt?
 durch Ringalgorithmus
RasPi 1
<Koordinator>
RasPi 5
RasPi 2
RasPi 4
RasPi 3

## Slide 12: Codis als verteiltes System
Koordinator sendet nach 15 Minuten ELECTION Nachricht
RasPi 1
<Koordinator>
RasPi 5
RasPi 2
RasPi 4
RasPi 3
sendet ELECTION Nachricht

## Slide 13: Codis als verteiltes System
Erhält ein Raspberry ELECTION Nachricht, sendet er an alle COORDINATOR Nachricht
RasPi 1
RasPi 5
RasPi 2
<Koordinator>
RasPi 4
RasPi 3
sendet COORDINATOR Nachricht

## Slide 14: Entdecken von Eindringlingen
RasPi 1
<Koordinator>
RasPi 2
Eindringling
1. erkennt Eindringling
2. weckt anderen RasPi
4. sagt Koordinator Bescheid
3. erkennt Eindringling
5. sendet Warnung

## Slide 15: Andere Ansätze
Motion
  Webcam als Überwachungskamera
  Ressourcenintensiv (für einen Raspberry Pi)

## Slide 16: Andere Ansätze
Motion - Erweiterbarkeit
  mehrere Kameras werden unterstützt
  keine Kommunikation der unterschiedlichen Kameras untereinander

## Slide 17: Evaluation
bessere CPU-Auslastung
  wegen abwechselnder Überwachung
bessere Ausfalltoleranz
  durch Heartbeat-Mechanismus