## Slide 1: kooperative, verteilte Überwachung
eines Gebiets auf Eindringlinge

## Slide 2: Pi NoIR
Proprietärer Anschluss
2592 x 1944 Pixel
kein Infrarotfilter („Nachtsicht“)

## Slide 3: PIR-Sensor
passiver Infrarot Sensor
reagiert auf Wärmestrahlung

## Slide 4: Codis
Cooperative, distributed surveillance (auf Deutsch: kooperative, verteilte Überwachung)
Überwachung aus verschiedenen Blickwinkeln
Sendet Broadcast wenn Eindringling entdeckt wurde
Android-App: Surveillance Receiver

## Slide 5: Bewegungserkennung mit Kamera
Verfahren: Motion-Estimation
  wird vom Video-Kodierer des Raspberry übernommen
Algorithmus um Bewegungen zu erkennen:
block-matching algorithm
  effizient
  liefert gute Ergebnisse
  Wird oft verwendet

## Slide 6
teilt das Bild in 2 x 2 Pixel große Blöcke
sog. “Makroblöcke“
Anmerkung: Raspberry Video-Kodierer verwendet 16 x 16 Pixel große Makroblöcke

## Slide 7
Referenzbild
aktuelles Bild
Ermittelt Abstände der
Makroblöcke im aktuellen Bild
gegenüber dem Referenzbild

## Slide 9: Codis als verteiltes System
Raspberrys bilden eigenständig Liste
Von Raspberrys wird Koordinator gewählt
abwechselnde Überwachung
  nur Koordinator überwacht Gebiet
  alle anderen Raspberrys sind inaktiv
  entdeckt Koordinator Eindringling, weckt er alle anderen Raspberrys

## Slide 10: Codis als verteiltes System
Wie wird Koordinator gewählt?
 durch Ringalgorithmus
RasPi 1
<Koordinator>
RasPi 5
RasPi 2
RasPi 4
RasPi 3

## Slide 11: Codis als verteiltes System
Koordinator sendet nach 15 Minuten ELECTION Nachricht
RasPi 1
<Koordinator>
RasPi 5
RasPi 2
RasPi 4
RasPi 3
sendet ELECTION Nachricht

## Slide 12: Codis als verteiltes System
Erhält ein Raspberry ELECTION Nachricht, sendet er an alle COORDINATOR Nachricht
RasPi 1
RasPi 5
RasPi 2
<Koordinator>
RasPi 4
RasPi 3
sendet COORDINATOR Nachricht

## Slide 13: Andere Ansätze
Motion
  Webcam als Überwachungskamera
  Ressourcenintensiv (für einen Raspberry Pi)

## Slide 14: Andere Ansätze
Motion - Erweiterbarkeit
  mehrere Kameras werden unterstützt
  keine Kommunikation der unterschiedlichen Kameras untereinander

## Slide 15: Evaluation
bessere CPU-Auslastung
  durch abwechselnder Überwachung
bessere Ausfalltoleranz
  durch Heartbeat-Mechanismus